Методическая разработка для дистанционного обучения

творческого объединения «Юный конструктор».

Изготовление летательных моделей.

Тема занятия: Изготовление простейшего планера.

Сегодня мы будем говорить о безмоторных летательных аппаратах и построим модель планера. Это первое ваше знакомство с авиацией. Научившись строить, регулировать и запускать простейшие модели, вы сможете сделать более сложные летательные модели и принимать участие в авиамодельных соревнованиях.

Планер – это безмоторный летательный аппарат тяжелее воздуха, подъёмная сила, которого создаётся за счет восходящих потоков встречного ветра, на крыло.

Части модели планера имеют такие же названия, как и настоящего самолета: фюзеляж, крыло, стабилизатор, киль.

Фюзеляж - это основная часть модели.

Крыло – это часть, которая поддерживает модель в полете.

Стабилизатор – это горизонтальная поверхность в хвостовой части планера, служит рулем высоты (вниз, верх).

Киль – это вертикальная плоскость планера, служит рулем поворота (влево, вправо).

Груз – необходим для центровки планера.

Необходимые материалы и инструменты:

• Потолочная плитка (простая, белая);

• Ножницы;

• Клей «Титан» (полимерный клей);

• Деревянная тонкая рейка.

Технология изготовления планера.

Сегодня я вам предлагаю сделать простейшую модель планера «Полет». Перед вами лежит чертеж планера, внимательно посмотрите. На чертеж видим уже знакомые вам части: крыло, фюзеляж, стабилизатор, киль.

В качестве фюзеляжа будем использовать кусочек рейки или можно взять немного пластилина (это нужно для утяжеления носовой части планера).

Начинаем работу с изготовления фюзеляжа. Возьмите деревянную рейку длинной 45 см, толщиной 5 мм (на дистанционном обучении попросить у родителей.)

Затем приступаем к созданию крыла, стабилизатора и киля согласно шаблонам. Используя шаблоны, переведите детали планера на потолочную плитку, вырежьте ножницами или канцелярским ножом. Прежде чем приступить к работе, давайте повторим правила, которые необходимо соблюдать при вырезании, работа с ножницами и ножом.

У нас все подготовлено, и мы приступаем к сборке нашей модели. Но, для начало давайте повторим правила работы с клеем 1. Равномерное нанесение, минимальное количество, так как быстро сохнет и прочнее получается соединение.

Первое, что мы будем склеивать - это рейку и носовую часть и оставляем сохнуть. А пока наш фюзеляж сохнет, мы склеиваем киль и стабилизатор, обратите ВНИМАНИЕ, киль должен быть приклеен по отношению стабилизатора под углом 90°. Не ровное приклеивание киля может повлиять на летные качества планера. Приклеиваем крыло, киль со стабилизатором к фюзеляжу, согласно чертежу. Модель готова! Даем время подсохнуть клею и приступаем к следующему этапу.

Регулировка и запуск модели планера.

А теперь самый ответственный момент. Будем учить наши планеры летать! Правильно отрегулированная модель может пролетать до 25 метров. Для того, что бы модель была устойчива в полете, концы крыльев подогнуть согласно схеме, напечатанной на листе. Запуск планера производится плавным броском, вперед держа модель, за фюзеляж, направляя ее полет прямо перед собой. Основные причины неровного полета – кривая модель или неправильный толчок. Небольшую кривизну пути исправляем действием рулей.

Например: модель взмывает, с потерей скорости падает плашмя (кабрирует). Причина – задняя центровка. Способ исправления – в носовую часть фюзеляжа необходимо добавить груз.

Модель задирает нос, стремится сделать петлю Нестерова при достаточно сильном толчке.

Причина – неправильно установлен стабилизатор. Способ устранения – следует отогнуть руль высоты вниз.

Модель круто снижается.

Причина – передняя центровка или слабый толчок при запуске.

Способы устранения – надо уменьшить груз или отогнуть руль высоты верх.

4. Закрепление материала.

У нас получились замечательные планеры, которые вы научили летать. А давайте попробуем вспомнить названия основных частей планера.

Назовите, покажите на ваших моделях: крыло, фюзеляж, стабилизатор, киль. Молодцы! Чем отличается планер от самолета? Планер – безмоторный летательный аппарат.

5. Подведение итогов.

Итак! Мы познакомились с моделью планера; узнали названия основных частей планера; научились его изготавливать; регулировать и запускать. А наше сегодняшнее занятие подошло к концу. Спасибо!