УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБУ ДО «ДЮСШ»

_____________ Сафронова Е.Г.

«____» ____________ 20___г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _22__

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа» Рузаевского муниципального района

1.2. Адрес объекта 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, Фабричный пер., д.17А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 (два)  этажей,  1937,3  кв.м.

- часть здания ____-______ этажей (или на ______-_____ этаже), ____-_____ кв.м.

1.4. Год постройки здания  1989 г., последнего капитального ремонта ______-________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _2016_______, капитального ____-_____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа» Рузаевского муниципального района (МБУ ДО «ДЮСШ»)

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, Фабричный пер., д.17А, тел. (83451) 2-25-45, e-mail:dush-ruz@yandex.ru

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Рузаевского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 79, тел. (83451) 4-08-39

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 6,5 до 18 лет

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью нет                                  2.4 Виды услуг реализация дополнительных  общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость 180 чел. в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутное такси № 8 остановка «Фабричный переулок», автобус №  5,6 7, 7А , маршрутные такси № 1,4,5,6, 8, 8А, 10 остановка «Бульвар Горшкова»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  остановка «Фабричный пер» - 50 м, остановка «Бульвар Горшкова» - 90 м

3.2.2 время движения (пешком) 2-3  мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемый

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (ступеньки 3 шт, бордюр 5 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- | --- |
|  |  | «А» доступность всех зон и помещений - универсальная | «Б» специально выделенные участки и помещения | «ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно | «Нет» не организована доступность |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |  |  |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |  |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |  |  |  | + |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  |  |  | + |
| 4 | с нарушениями зрения |  |  |  | + |
| 5 | с нарушениями слуха | + |  |  |  |
| 6 | с умственными нарушениями | + |  |  |  |

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
|  |  | К для передвига-ющихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями ОДА | С с наруше-ниями зрения | Г с наруше-ниями слуха | У с умствен-ными наруше-ниями | Для всех категорий МГН |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП | ДП | ДЧ | ДП | ДП | ДП |
| 2 | Вход (входы) в здание | нет | ДЧ | ДУ | ДП | ДП | ДЧ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нет | ДЧ | нет | ДП | ДП | ДЧ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нет | ДЧ | нет | ДП | ДП | ДЧ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | нет | ДЧ | нет | ДП | ДП | ДЧ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | нет | ДЧ | нет | ДЧ | ДП | ДЧ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | нет | ДЧ | нет | ДП | ДП | ДЧ |
| 8 | Все зоны и участки | нет | нет | нет | ДЧ | ДП | ДЧ |

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов,  вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, т.к. этому препятствует недостаточная ширина дверных проёмов и отсутствие пандусов. Пути  движения по зданию, включая пути эвакуации, доступны для всех кроме инвалидов-колясочников  (т.к. ширина лестничного проема делает это невозможным) и с нарушением зрения (требуется помощь дополнительных лиц). Зона целевого назначения, в данном случае спортивные залы и трибуны находятся в полной доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-колясках, инвалидам по зрению требуется помощь дополнительных лиц. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Мер по адаптации не требуется _________________________________________________

4.2. Адаптация в порядке текущего ремонта в период __________________________________

4.3. Адаптация в порядке капитального ремонта, реконструкции в период _________________

4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать) ________________________

4.5. Адаптации для обслуживания инвалидов не подлежит (причина) ширина дверных проемов, коридоров и лестничных пролетов не позволяет произвести реконструкцию с целью доступности для инвалидов-колясочников.

.6. Включено в адресную программу (план)План мероприятий «Повышение значений показателя доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Рузаевского муниципального района. на ______ год

4.7. Размещена информация на открытом информационном ресурсе (карте доступности) __

_______________________________________________________________________________

указать информационный ресурс, дату размещения (обновления) информации

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Информации об объекте, подписанной и.о. директора МБУ ДО «ДЮСШ» Рузаевского муниципального района Сафроновой Е.Г._________________________________________________

(Должность, Ф.И.О.)

от «_29___» _февраля_ 20_16_ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________, дата  «____» _____________ 20____ г.

Руководитель рабочей группы __________________________________________

(Должность, Ф.И.О.)

3. Решения Комиссии по проведении обследования и паспортизации объекта

от «29» _февраля_ 20_16 г.